Clopote comandate prin telefon cu sistem de operare Android

Sistemul de clopote comandate prin sms foloseste cea mai eficienta modalitate de activare, acestea putand fi comandate de la orice distanta, prin intermediul telefonului propriu.

Comparativ cu limitarile sistemelor cu telecomanda ce pot fi activate de la maximum cativa kilometri, sau a sistemelor comandate prin internet, sistemul prin sms este cel mai ieftin si poate fi folosit oriunde este semnal de telefonie.

Cu costuri de intretinere de aproximativ 10 euro anual, sistemul foloseste o cartela sim cu numar prin intermediul careia primeste semnale de la unul sau mai multi utilizatori.

Instalatia are preinstalate si alte aplicatii, colinde, utilitare precum Ison, Calendar ortodox, Programator clopote la anumite ore cantari religioase, acatiste si colinde si, la cerere, alte aplicatii configurate personalizat.

Sistemul foloseste doua aplicatii: una pentru receptia comenzii de clopot si alta,  pentru comanda, care se instaleaza pe telefonul utilizatorilor.

Instalarea programului in telefon

Programul de comanda este ori primit prin whatapp ori descarcat de pe site. La instalarea acestuia trebuie sa ii permiteti drepturi de stocare in telefon si de trimitere SMS. Programul este facut de noi si nu are reclame sau subrutine ascunse.

In aceasta aplicatie puteti activa rapid 10 din cele aproximativ 60 existente in aparat, insa le puteti schimba oricand urmand pasii de mai jos.

La prima folosire introduceti numarul de telefon al instalatiei apoi alegeti clopotele pe care le veti folosi de pe telefon.

Introduceti deci, numarul de telefon, in campul de text incercuit in imaginea alaturata apoi tineti apasat o secunda pentru ca programul sa il inregistreze.

Alegeti numele clopotelor din aplicatia Custom soundboard existenta in tableta. Daca nu sunteti in apropierea tabletei le puteti auzi pe site-ul nostru, sonorizaribiserici.ro/clopote sau le puteti alege din lista de mai jos.

Dupa ce ati ales numele unui clopot, tot in campul incercuit in imagine, stergeti daca a ramas scris ceva, apoi, introduceti cu MARE ATENTIE numele acestuia, verificand daca e scris corect apoi tineti apasat o secunda pe butonul de clopot ales pentru ca programul sa il memoreze. Numele clopotelor nu contine spatii. Nu conteaza daca scrieti cu litere mari sau mici. Puteti schimba toate cele 10 clopote cu exceptia ultimelor doua butoane.

Recomandam ca dupa configurarea clopotelor sa faceti un screenshot al aplicatiei pentru ca in cazul unei modificari accidentale sa puteti rescrie cu usurinta numele clopotelor setate anterior.

NOTA:

- Dupa configurarea numarului sau a clopotelor reporniti programul (eliminandu-l si din aplicatiile recente) si probati noile schimbari.

- Nu va grabiti sa activati clopotele daca nu pornesc imediat. Uneori mesajele sunt trimise sau receptionate cu intarzieri de cateva secunde. Activarea repetata a mai multor clopote va face ca acestea sa se auda simultan.

Nota

- Nu divulgati numarul de telefon al tabletei cu clopotele sau comenzile de activare unor persoane neautorizate, pentru a evita pornirea “in gluma” a acestora.

- nu lasati telefonul la indemana copiilor

- Limitarea tehnica cunoscuta a sistemului este ca odata comandat un clopot acesta nu poate fi oprit pe durata acestuia. Este disponibila doar solutia de activare a modului silentios, pana cand estimati ca sunetul s-a oprit.

- Activarea unui alt clopot in timp ce ruleaza al clopot dezactiveaza modul silentios si face sa se auda ambele in acelasi timp.

- Daca un buton de comanda nu functioneaza correct sau deloc verificati corectitudinea textului care comanda actiunea din tableta. Acesta trebuie sa corespunda perfect celui din tableta receptor. Verificati sa nu fi lasat vreun spatiu inainte sau dupa, vreun spatiu sau caracter in plus intr-unul dintre numele butoanelor. Caracterele mari sau mici nu conteaza, programele nu fac diferenta.